## Slide 1: Logiciel de routage Transition, Transformation, Conversion

## Slide 2: Les problèmes
Transport maritime
80% volumes transportés
90% échanges intercontinentaux de marchandises
Le transport maritime semble ainsi être crucial et envisager le remplacer est impossible

## Slide 3: Comment réduire l’empreinte carbone du transport maritime ?
Cargo à voile
Kite

## Slide 4: Moderniser le transport maritime à voile par des entreprises
SP80 : prototype de bateau cherchant à battre le record de vitesse à la voile.
Seakite par Yves Parlier  aile géante sur les navires de transport
Objectif : Acquérir de l’expérience pour comprendre les mécanismes avant de passer sur des navires plus grands

## Slide 5: L’importance du trajet

## Slide 6: Optimisation d’une route avec une carte des vents
Embarcation
Route optimale
  - Navire motorisé
  - Voilier
  Route directe
  Route qui optimise l’angle et la force du vent
Explication : un voilier possède une polaire de vitesse.
La vitesse d’un voilier est dépendante de l’angle avec le vent et sa vitesse

## Slide 7: Polaire de vitesse
La vitesse du bateau déterminé par :
L’angle qu’il forme avec le vent
La vitesse du vent
Si l’angle augment, la vitesse aussi.
Un voilier ne peut pas avancer contre le vent, la route ne peut donc pas aller face au vent.

## Slide 8: Le logiciel
Route idéale  compliquée à déterminer manuellement
Algorithme :
De un point on détermine les points accessibles en un temps t
On détermine l’enveloppe concave des points
On itère à nouveau jusqu’à ce que le point d’arrivée soit dans l’enveloppe
k ième enveloppe

## Slide 9: Exemple